s dceřinnými společnostmi

T-PORT, spol. s r.o. a C-PORT, s.r.o.

Dokumentace Integrovaného systému řízení kvality a environmentu dle ČSN EN ISO 9001 a 14001

# Ekologický řád

Směrnice  č. 18

Vydání č. 2

Platnost 1. vydání byla ukončena k 31.1.2007

Řízený dokument č.	18

Počet listů	  36	Změna č.	0

Správce dokumentu: GEOMEDIA

Účinnost od: 1.2.2007

|  | Vypracoval | Posoudil | Schválil |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkce | představitel QMS a EMS | náměstek GŘ | generální ředitel |
| Jméno | Ing. František Vlach | Kpt. Ing. J. Vodička | Ing. M. Černý |
| Datum | 20.1.2007 | 29.1.2007 | 30.1.2007 |
| Podpis |  |  |  |

###### PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ – LIST  1

| Č. | Stránka | Datum | Oprava / výměna | Jméno | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Celý dokument | 20.1.2007 | 2. vydání - revize dokumentu – elektronická podoba | T.Ježek |  |

OBSAH:

strana

- Základní pojmy	4

- Nakládání s odpady	7

- Nakládání s chemickými látkami	8

- Evidence odpadů	10

- Evidence chemických látek	11

- Odpovědnosti a pravomoci	11

- Přílohy								 12

Podrobnosti nakládání s odpady v přístavech

Identifikační listy nebezpečných

odpadů produkovaných ve společnosti

##### Výstražné symboly nebezpečných vlastností

##### chemických látek a přípravků

# Všechna ustanovení tohoto řádu se vztahují k činnostem společností : České přístavy, a.s., T-PORT, spol. s r.o. a C-PORT, s.r.o. ( dále jen České přístavy)

# 1. Základní pojmy

# 1.1. Odpad

Odpad je každá movitá věc, které se vlastník zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Odpady jsou děleny na obyčejné a nebezpečné.Jednotlivé druhy odpadů jsou uvedeny v Katalogu odpadů. (Příloha k Zákonu o odpadech)

# 1.2. Nebezpečný odpad

# Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více  nebezpečných vlastností a je uveden v Katalogu odpadů.

1.3. Nebezpečné chemické látky a přípravky

Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky jsou látky nebo přípravky, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou klasifikovány jako:

| Kód | Nebezpečná vlastnost odpadu |
| --- | --- |
| H1 | Výbušnost |
| H2 | Oxidační schopnost |
| H3-A | Vysoká hořlavost |
| H3-B | Hořlavost |
| H4 | Dráždivost |
| H5 | Škodlivost zdraví |
| H6 | Toxicita |
| H7 | Karcinogenita |
| H8 | Žíravost |
| H9 | Infekčnost |
| H10 | Teratogenita |
| H11 | Mutagenita |
| H12 | Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami |
| H13 | Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování |
| H14 | Ekotoxicita |

# 1.4. Komunální odpad

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob (občanů), s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

# 1.5. Nakládání s odpady

Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

Způsob nakládání s odpady:

1.6. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

- Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je jejich výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava,

- Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je každý povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení,

- Právnické a fyzické osoby nesmějí prodávat, darovat ani jiným způsobem poskytovat nebezpečné chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako vysoce toxické jiným fyzickým nebo právnickým osobám, nejsou-li tyto osoby oprávněny k nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky,

- Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních právních předpisů smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou .

- Identifikační listy N odpadů, jsou uloženy u vedoucího přístavu ( vedoucí přístavní správy)

# 1.7. Využívání odpadů

| Kód | Způsob využívání odpadů |
| --- | --- |
| R1 | Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie |
| R2 | Získání/regenerace rozpouštědel |
| R3 | Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů) |
| R4 | Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin |
| R5 | Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů |
| R6 | Regenerace kyselin nebo zásad |
| R7 | Obnova látek používaných ke snižování znečištění |
| R8 | Získání složek katalyzátorů |
| R9 | Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů |
| R10 | Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii |
| R11 | Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R10 |
| R12 | Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11 |
| R13 | Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem) |

# 1.8. Odstraňování odpadů

Odstraňování odpadů se rozumí nakládání, které vede k trvalému zabránění škodlivých vlivů na složky  životního prostředí.

| Kód | Způsob odstraňování odpadů |
| --- | --- |
| D1 | Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.) |
| D2 | Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě apod.) |
| D3 | Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu apod.) |
| D4 | Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun apod.) |
| D5 | Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí apod.) |
| D6 | Vypouštění do vodních těles, kromě moří a oceánů |
| D7 | Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání na mořské dno |
| D8 | Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 |
| D9 | Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace) |
| D10 | Spalování na pevnině |
| D11 | Spalování na moři |
| D12 | Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) |
| D13 | Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 |
| D14 | Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13 |
| D15 | Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku odpadu před shromážděním potřebného množství) |

# 1.9. Úprava odpadů

Úprava odpadů je každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů za účelem umožnění nebo usnadnění jejich  dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností.

# 1.10. Skladování odpadů

Přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm.

# 1.11. Shromažďování odpadů

Krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.

# 1.12. Původce odpadů

Původcem odpadu je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání při jejichž činnosti vznikají odpady.

# 1.13. Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněna k nakládání s odpady. Oprávněnou osobou je vždy původce, pokud jde o dopravu.

## 1.14. Bezpečnostní list

## Bezpečnostní list je součástí dokumentace nebezpečné chemické látky po celý její životní cyklus, je to souhrn identifikačních údajů o výrobci nebo dovozci, o nebezpečné látce a údajů potřebných pro ochranu zdraví člověka nebo životního prostředí.

## 1.15. R- věty a S-věty

R-věta:  standardní věty označující specifickou rizikovost látky nebo přípravku,

S-věta: standardní pokyny pro bezpečné zacházení s látkou nebo přípravkem,

# 2. Nakládání s odpady

# 2.1. Všeobecné povinnosti

Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

# 2.2. Přehled odpadů produkovaných ve firmě

| Katalogové číslo | Název odpadu | Druh odpadu | Způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 01 03 | Kaly ze dna nádrží na ropné látky | N | A00 / AN3 |
| 10 01 01 | Škvára, struska a kotelní prach | O | A00 / AN3 |
| 12 01 12 | Upotřebené vosky a tuky | N | A00 / AN3 |
| 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N | A00 / AN3 |
| 13 04 01 | Oleje ze dna vnitrozemské plavby | N | A00 / AN3 |
| 13 05 03 | Kal z lapáků nečistot | N | A00 / AN3 |
| 14 06 03 | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N | A00 / AN3 |
| 15 01 10 | Obaly obsahující nebezpečné látky nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | A00 / AN3 |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | A00 / AN3 |
| 16 06 01 | Olověné akumulátory | N | A00 / AN3 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | A00 / AN3 |
| 17 02 02 | Sklo | O | A00 / AN3 |
| 17 02 03 | Plasty | O | A00 / AN3 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | A00 / AN3 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O | A00 / AN3 |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | A00 / AN3 |
| 20 01 39 | Plasty | O | A00 / AN3 |
| 20 01 40 | Kovy | O | A00 / AN3 |
| 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O | A00 / AN3 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | A00 / AN3 |
| 20 03 07 | Objemný odpad | O | A00 / AN3 |

O – obyčejný odpad					N – nebezpečný odpad

A 00 – produkce odpadu 					AN3 – předání odpadu

2.3. Třídění odpadů

Odpady je nutné třídit na pracovišti podle druhů a kategorií, v nádobách nebo prostorách, které zabraňují  odcizení nebo nežádoucímu úniku . Nádoby na dočasné uskladnění odpadů na střediskách musí být označeny identifikačním listem

Odpovědnost za třídění odpadů má vedoucí pracovník pracoviště.

# 2.4. Skladování odpadů

Ve společnosti jsou určená místo pro třídění a dočasné ukládání odpadů. Jsou zde umístěny nádoby na nebezpečné odpady, označeny druhem ukládaného odpadu.

Odpady jsou dočasně shromažďovány do doby převzetí oprávněnou osobou.

# 2.5. Přeprava a doprava odpadů

Dopravu a přepravu odpadu z areálů společnosti zajišťuje oprávněná osoba na základě smlouvy.

# 2.8. Zneškodňování odpadů

Předání oprávněné osobě ke zneškodňování odpadů zajišťuje pracovník pověřený vedoucím přístavu, a to v souladu se smlouvou s oprávněnou osobou.

Jakékoliv jiné zneškodnění  odpadů přímo na pracovišti nebo v areálu podniku je          z a k á z á n o !

# 3.Nakládání s chemickými látkami a přípravky

3.1. Všeobecně

Každý kdo nakládá s nebezpečnými chemickými látkami je povinen chránit zdraví člověka a životní prostředí a řídit se bezpečnostními pokyny pro nakládání.Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami zahrnuje jejich dovoz, používání, skladování, vnitropodnikovou přepravu a zneškodňování.

Každý, kdo nakládá s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, musí dodržovat bezpečnostní pokyny a používat předepsané ochranné pomůcky. S nebezpečnou chemickou látkou nesmí nakládat nikdo, kdo nebyl proškolen.

### 3.2. Dovoz

Při dovozu nebezpečné chemické látky nebo přípravku je zajištěno přeložení bezpečnostního listu a jeho poskytnutí Ministerstvu zdravotnictví.

České přístavy , a.s. nejsou dovozcem žádných nebezpečných chemických látek ani přípravků.

### 3.3. Používání

Nebezpečné chemické látky a přípravky jsou ve společnosti používány především při úklidu a údržbě  budov a strojů.

### 3.4. Skladování

Nebezpečné chemické látky a přípravky jsou skladovány v původních nádobách označených názvem látky a bezpečnostními údaji. Ke skladování nebezpečných chemických látek a přípravků je vyhrazeno místo, které je vybaveno havarijními prostředky.

### 3.4.1. Balení: V případě, že je látka nebo přípravek klasifikován jako nebezpečný  nebo,  který může představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí a není možné nebo vhodné jej skladovat v původním obalu, je povinnost opatřit tyto látky a přípravky obalem a uzávěrem, který splňuje tyto požadavky:

- obal a uzávěr musí být navržen a konstruován tak, aby obsah obalu nemohl uniknout

- materiály použité na zhotovení obalu a uzávěru nesmějí být obsahem narušovány a nesmějí s ním vytvářet nebezpečné sloučeniny

- obal a uzávěr musí být vyrobeny tak, aby bylo zajištěno, že odolají tlaku a deformacím vznikajícím při běžném zacházení a že nedojde k jejich uvolnění,

- obal určený k opakovanému použití musí být navržen a konstruován tak, aby mohl být opakovaně uzavírán bez úniku obsahu.

### 3.4.2. Označení obalu: Na takovém obalu nebezpečné látky nebo přípravku musí být jasně, čitelně a nesmazatelně v českém jazyce uvedeny následující údaje:

- obchodní název přípravku,

- název obchodní firmy a sídlo , která je odpovědná za uvedení přípravku v daném obalu na trh nebo do oběhu ( České přístavy, a.s.),

- výstražné symboly a písmenné označení nebezpečných vlastností fyzikálně-chemických a vlastností nebezpečných pro zdraví nebo životní prostředí ,

- standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta) stanovené prováděcím právním předpisem ,

- standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta) stanovené prováděcím právním předpisem podle odstavce 7; není-li možné tyto pokyny umístit na štítek nebo na obal, musí být k obalu přiloženy,

### 3.5. Zneškodňování

České přístavy, a.s. nezajišťuje dopravu a likvidaci nebezpečných chemických látek, toto zajišťuje specializovaná firma na základě uzavřené smlouvy.

# 4. Evidence odpadů

# 4.1. Katalog odpadů

Každému odpadu je přiděleno číslo dle katalogu odpadů, který je publikován ve  Vyhlášce MŽP . Odpady produkované ve společnosti jsou uvedeny v bodu 2.2.

# 4.2. Identifikační listy nebezpečných odpadů

Na každý nebezpečný odpad je vypracován identifikační list  dle Vyhlášky  MŽP .

Všechny sběrné nádoby a místa shromažďování obsahující nebezpečné odpady musí být označeny druhem odpadu, výstražným symbolem nebezpečnosti a identifikačním listem . Originály identifikačních listů jsou uloženy u určené osoby ( Geomedia s.r.o.).

4.3. Vznik nových odpadů

V mimořádných případech nebo při zavádění nových technologií mohou vzniknout nové odpady. Vedoucí střediska v tomto případě požádá určenou osobu ( Geomedia s.r.o.) o zatřídění odpadu, přidělení katalogového čísla a vypracování identifikačního listu pro takto vzniklý odpad.

# 4.4. Vedení evidence odpadů

Evidenci odpadů  vede odpovědný pracovník  průběžně při každé změně shromažďovaných nebezpečných odpadů na příslušném tiskopise alespoň jednou za měsíc . Odpovědný pracovník má povinnost, při zapisování předaných odpadů do evidence, překontrolovat, zda jsou předané odpady ( nebezpečné) uvedeny v povolení pro nakládání s N odpady. V případě, že zjistí rozpor, obrátí se na ekologa firmy ( Geomedia), který zajistí rozšíření povolení .Odpady kategorie „Ostatní“ jsou do evidence zaznamenány při předání oprávněné osobě. Evidenci za celou společnost vede určená osoba (Geomedia s.r.o.)

# 4.5. Vzor evidence odpadů

| Datum zápisu | Název odpadu | Katalogové číslo | Množství t. | Předáno komu Název + IČO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 5. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

## 5.1. Nakládání

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, musí být prokazatelně seznámeny s nebezpečnými vlastnostmi chemických látek a chemických přípravků, se kterými nakládají, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými účinky a zásadami první předlékařské pomoci. .

## 5.2. Nákup

Již při nakupování chemických látek a přípravků bere společnost zřetel na jejich nebezpečnost. Tam, kde je to možné, se usiluje o nahrazení látek nebezpečných látkami neškodnými. Při nakupování nebezpečných chemických látek a přípravků je nutné vyžádat bezpečnostní list.V případě nákupu látek klasifikovaných jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, je nutné kontaktovat ekologa ( Geomedia), který zajistí vypracování Pravidel pro pracoviště.

## 5.3. Označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků

Označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků musí být provedeno výrazně a čitelně v českém jazyce a musí obsahovat tyto údaje:

a) chemický, popřípadě i obchodní název nebezpečné látky,

b) obchodní název přípravku ,

c) název, sídlo výrobce, dovozce nebo distributora,,

d) výstražné symboly nebezpečnosti ,

e) označení specifické rizikovosti nebezpečné látky nebo přípravku (R-věty),

f) pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnou látkou nebo přípravkem (S-věty).

## 5.4. Dovoz

České přístavy, a.s. nejsou dovozcem nebezpečných chemických látek a přípravků .

# 6. Odpovědnosti a pravomoci

6.1. Osoba odpovědná za ekologii  (ekolog)

Na základě smlouvy  provádí Geomedia s.r.o.

- Podle potřeb nebo na požádání ( vedoucí přístavu) vypracuje identifikační listy nebezpečných odpadů.

- Zajistit udělení ( rozšíření)  souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady pro podnik v případě vzniku dalších nebezpečných odpadů  a kontrolovat jeho platnost.

- Provádí pravidelné kontroly na pracovištích, ve skladech a venkovních prostorách společnosti v oblasti dodržování podmínek při nakládání s odpady.

- Jednou za tři měsíce zaznamenat množství produkovaných odpadů a množství zneškodněných odpadů do hlavní evidence odpadů.

- Na vyžádání předložit dokumentaci o evidenci odpadů a nakládáni s nimi. Poskytnout pravdivé a úplné informace v oblasti životního prostředí.

6.2. Vedoucí pracovník (vedoucí přístavu, vedoucí přístavní správy,vůdce plavidla)

- Kontroluje třídění odpadů, jejich ukládání a vedení evidence.

- Dodržování zásad oddělení odpadů podle druhu, především zajistit nemísení nebezpečných a ostatních odpadů.

- Zajistí a kontroluje označení odpadů a identifikačních listů nebezpečných odpadů.

- Při naplnění kapacity nádob skladu  zajistí předání odpadu pověřené osobě.

- V případě nežádoucího úniku nebezpečného odpadu provede okamžitá opatření pro zabránění vniknutí odpadu do prostředí  informuje ekologa (Geomedia s.r.o.)

- Umožní kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předloží dokumentaci o evidenci odpadů a nakládáni s nimi. Po dohodě s ekologem  uvede všechny jemu známé informace v oblasti životního prostředí.

PŘÍLOHY

# Podrobnosti nakládání s odpady a nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

# Příloha č. 1……………………………………….	přístavy Praha Holešovice, Libeň

# Příloha č. 2……………………………………….	přístav Praha Smíchov

# Příloha č.3………………………………………	přístav Praha Radotín

# Příloha č.4………………………………………	přístav Kolín

# Příloha č.5………………………………………	přístav Mělník

# Příloha č.6………………………………………	kontejnerové překladišti Pardubice

# Příloha č.7………………………………………	vnitrozemská plavidla

# Příloha č.8………………………………………	T-PORT, spol. s r.o.,

# přístav Ústí n/ Labem

##### Podrobnosti nakládání s odpady

##### a

##### nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

##### přístavy

##### Praha Holešovice

##### Praha Libeň

# Příloha č. 1

# ke

# Směrnici č. 18

# Ekologický řád

- Všeobecně

Areál přístavu Praha Holešovice leží na levém břehu Vltavy a  skládá se z budov, pozemků, přístavního bazénu, lodního výtahu a zařízení k nakládce a vykládce materiálů. Většina budov a pozemků je pronajata jiným subjektům.

České přístavy  a.s. provozují  přístav  a budovy sídla akciové společnosti a přístavu. Úsek vnitrostátního rejdařství (C-PORT) provozuje říční plavidla.

Areál přístavu Praha Libeň leží na pravém břehu Vltavy a  skládá se z budov, pozemků, přístavního bazénu. Všechny budovy a pozemky jsou pronajaty jiným subjektům.

- Seznam odpadů

| Katalogové číslo | Název odpadu | Druh odpadu | Místo vzniku |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 01 12 | Upotřebené vosky a tuky | N | Údržba budov a strojů |
| 14 06 03 | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N | Údržba budov a strojů |
| 15 01 10 | Obaly obsahující nebezpečné látky nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | Údržba budov a strojů |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | Údržba budov a strojů |
| 16 06 01 | Olověné akumulátory | N | Údržba strojů |
| 17 02 01 | Dřevo | O | Údržba budov, manipulace |
| 17 02 02 | Sklo | O | Údržba budov, manipulace |
| 17 02 03 | Plasty | O | Údržba budov, manipulace |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | Údržba budov, manipulace |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O | Údržba budov |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | Údržba budov |
| 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O | Veřejný přístav |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | Veřejný přístav |
| 20 03 07 | Objemný odpad | O | Veřejný přístav |

- Nakládání s odpady

Činností přístavů vznikají odpady související především se správou budov, údržbou strojů a zařízení a provozem říčních plavidel.

- Nebezpečné odpady jsou tříděny podle druhu a dočasně ukládány v dílně údržby, v nepropustných nádobách. Po naplnění jsou předány oprávněné osobě na základě smlouvy o předání odpadů k dalšímu využití.

- Odpady jsou označeny druhem, číslem odpadu a výstražným symbolem.

- Směsný komunální odpad je ukládán do kontejnerů u budov. Kontejnery jsou ve vlastnictví firmy zajišťující svoz odpadů.

- V kancelářích se odpady PET lahví ukládají do pytlů, které jsou dále předávány firmě zajišťující svoz na základě smlouvy.

- Odstranění odpadů vzniklých při vykládce nebo nakládce zboží zajistí ten, kdo manipulaci prováděl.

- Nájemci, kteří nemají v nájemní smlouvě zajištěnu správu budov nebo úklid, předloží způsob nakládání s odpady.

- Veřejný přístav

Přístav Praha Holešovice má charakter Veřejného přístavu. Podmínky provozu stanoví „Provozní řád pro užívání přístavů v majetku společnosti České přístavy, a.s.“ Směrnice QMS a EMS č.1.

  - Každé plavidlo, které v přístavu zakotví má možnost odložit směsný komunální odpad .

  - Každé plavidlo, které při registraci u vedení přístavu oznámí požadavek na odložení nebezpečného odpadu, bude vybaveno igelitovým pytlem na odpad a bude mu určeno místo uložení odpadu.

- Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

V areálu přístavů Praha Holešovice a Libeň je nakládáno s chemickými látkami nebo přípravky především v souvislosti se správou, úklidem a údržbou budov. Dále jsou používány uvedené látka a přípravky při údržbě strojů a plavidel.

##### Podrobnosti nakládání s odpady

##### a

##### nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

##### přístav Praha Smíchov

# Příloha č. 2

# ke

# Směrnici č. 18

# Ekologický řád

- Všeobecně

Areál přístavu Praha Smíchov leží na levém břehu Vltavy a skládá se z budov, pozemků, přístavního zdi a zařízení k nakládce a vykládce materiálů. V přístavu je vybudováno zabezpečené stáčecí místo pro čerpání PHM do plavidel.

České přístavy  a.s. provozují   přístav na levé straně přístavního bazénu.

Na druhém břehu přístavního bazénu je přístav pro malá plavidla. Plocha  přístavu je pronajata jednotlivcům nebo organizacím, které si údržbu a nakládání s odpady zajišťují sami.

- Seznam odpadů

| Katalogové číslo | Název odpadu | Druh odpadu | Místo vzniku |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 05 03 | Kal z lapáků nečistot | N | Lapol – stáčecí místo |
| 15 01 10 | Obaly obsahující nebezpečné látky nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | Údržba budov |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | Údržba budov |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O | Údržba budov |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | Údržba budov |
| 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O | Veřejný přístav |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | Veřejný přístav |
| 20 03 07 | Objemný odpad | O | Veřejný přístav |

- Nakládání s odpady

Činností společnosti České přístavy a.s.  vznikají odpady související především se správou budov a provozem stáčecího místa PHM.

- Nebezpečné odpady jsou tříděny podle druhu a dočasně ukládány v administrativní budově , v nepropustných nádobách. Po naplnění jsou předány oprávněné osobě na základě smlouvy o předání odpadů k dalšímu využití.

- Odpady jsou označeny druhem, číslem odpadu a výstražným symbolem.

- Odstranění odpadů vzniklých při vykládce nebo nakládce zboží zajistí ten, kdo manipulaci prováděl.

- Nájemci, kteří nemají v nájemní smlouvě zajištěnu správu budov nebo úklid, předloží způsob nakládání s odpady.

- Veřejný přístav

Přístav Praha Smíchov má charakter Veřejného přístavu. Podmínky provozu stanoví „Provozní řád pro užívání přístavů v majetku společnosti České přístavy, a.s.“ Směrnice QMS a EMS č.1.

- Každé plavidlo, které v přístavu zakotví má možnost odložit směsný komunální odpad do určených nádob,

- Nebezpečný odpad z plavidel, zde není možné ukládat.

- Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

V areálu přístavu Praha Smíchov je nakládáno s chemickými látkami nebo přípravky především v souvislosti se správou, úklidem a údržbou budov.

##### Podrobnosti nakládání s odpady

##### a

##### nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

##### přístav Praha Radotín

# Příloha č. 3

# ke

# Směrnici č.18

# Ekologický řád

- Všeobecně

Areál přístavu Praha Radotín leží na levém břehu Berounky . Jedná se o oplocený areál budov, pozemků a přístavní zdi , se zařízením k nakládce a vykládce materiálů. Všechny budovy a pozemky jsou pronajaty jiným subjektům, které zde provádějí podnikatelskou činnost. V areálu je umístěna čerpací stanice PHM, kterou provozuje nájemce (Vlk)

České přístavy zajišťují vytápění provozní budovy.

- Seznam odpadů

| Katalogové číslo | Název odpadu | Druh odpadu | Místo vzniku |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 01 01 | Škvára, struska a kotelní prach | O | Kotelna |
| 13 05 03 | Kal z lapáků nečistot | N | Záchytná jímka |
| 15 01 10 | Obaly obsahující nebezpečné látky nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | Údržba budov |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | Údržba budov |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | Údržba budov |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | Veřejný přístav |

- Nakládání s odpady

Činností společnosti České přístavy a.s. vznikají odpady související především s  vytápěním. U dílny je vybudována záchytná jímka, kam jsou svedeny splaškové odpadní vody z dílny. V případě naplnění je zajištěn odvoz a vyčištění. Jímku má ve správě nájemník fa. Vlk.

- Nebezpečné odpady jsou tříděny podle druhu a dočasně ukládány v nepropustných nádobách v kotelně. Po naplnění jsou předány oprávněné osobě na základě smlouvy o předání odpadů k dalšímu využití.

- Odpady jsou označeny druhem, číslem odpadu a výstražným symbolem.

- Směsný komunální odpad je ukládán do kontejnerů u budov. Kontejnery jsou ve vlastnictví firmy zajišťující svoz odpadů.

- Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

V areálu přístavu Praha Radotín je nakládáno s chemickými látkami nebo přípravky především v souvislosti se správou, úklidem a údržbou budov.

##### Podrobnosti nakládání s odpady

##### a

##### nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

##### přístav Kolín

# Příloha č. 4

# ke

# Směrnici č. 18

# Ekologický řád

- Všeobecně

Areál přístavu Kolín leží na levém břehu Labe. Jedná se o oplocený pozemek s provozní budovou, skladem , přístavním jeřábem a zařízením k nakládce sypkých materiálů.

České přístavy provozují  přístav. Část objektu je pronajata.

- Seznam odpadů

| Katalogové číslo | Název odpadu | Druh odpadu | Místo vzniku |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 01 12 | Upotřebené vosky a tuky | N | Údržba budov a strojů |
| 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N | Údržba budov a strojů |
| 14 06 03 | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N | Údržba budov a strojů |
| 15 01 10 | Obaly obsahující nebezpečné látky nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | Údržba budov a strojů |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | Údržba budov a strojů |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O | Údržba budov |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | Údržba budov |
| 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O | Veřejný přístav |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | Veřejný přístav |
| 20 03 07 | Objemný odpad | O | Veřejný přístav |

- Nakládání s odpady

Činností společnosti České přístavy a.s. vznikají odpady související především se správou budov, pozemků a zařízení pro nakládku a vykládku plavidel.V areálu je umístěna malá údržbářská dílna, kde jsou vznikající odpady skladovány.

- Nebezpečné odpady jsou tříděny podle druhu a dočasně ukládány údržbářské dílně, v nepropustných nádobách. Po naplnění jsou předány oprávněné osobě na základě smlouvy o předání odpadů k dalšímu využití.

- Odpady jsou označeny druhem, číslem odpadu a výstražným symbolem.

- Odstranění odpadů vzniklých při vykládce nebo nakládce zboží zajistí ten, kdo manipulaci prováděl.

- Nájemci, kteří nemají v nájemní smlouvě zajištěnu správu budov nebo úklid, předloží způsob nakládání s odpady.

- Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

V areálu přístavu Kolín je nakládáno s chemickými látkami nebo přípravky především v souvislosti se správou, úklidem a údržbou budov.

##### Podrobnosti nakládání s odpady

##### a

##### nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

##### přístav Mělník

# Příloha č. 5

# ke

# Směrnici č. 18

# Ekologický řád

- Všeobecně

Areál přístavu Mělník leží na pravém břehu Labe. Jde o oplocený areál budov, skladů, pozemků, přístavního bazénu, kontejnerového překladiště a zařízení k nakládce a vykládce materiálů. V areálu je umístěna čerpací stanice PHM, kterou provozují České přístavy, a.s. V areálu je těleso železniční vlečky, kterou provozuje firma Viamont.. Některé budovy jsou pronajaty cizím subjektům. Kontejnerové překladiště provozuje firma Maersk.

České přístavy provozují přístav, sklady, budovy kanceláří vedení přístavu a přístavní správy .

- Seznam odpadů

| Katalogové číslo | Název odpadu | Druh odpadu | Místo vzniku |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 01 03 | Kaly ze dna nádrží na ropné látky | N | Čištění ČS |
| 12 01 12 | Upotřebené vosky a tuky | N | Údržba budov a strojů |
| 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N | Údržba budov a strojů |
| 14 06 03 | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N | Údržba budov a strojů |
| 15 01 10 | Obaly obsahující nebezpečné látky nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | Údržba budov a strojů |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | Údržba budov a strojů |
| 16 06 01 | Olověné akumulátory | N | Údržba strojů |
| 17 02 01 | Dřevo | O | Údržba budov, manipulace |
| 17 02 02 | Sklo | O | Údržba budov, manipulace |
| 17 02 03 | Plasty | O | Údržba budov, manipulace |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | Údržba budov, manipulace |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O | Údržba budov |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | Údržba budov |
| 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O | Veřejný přístav |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | Veřejný přístav |
| 20 03 07 | Objemný odpad | O | Veřejný přístav |

- Nakládání s odpady

Činností společnosti České přístavy a.s. vznikají odpady související především se správou budov, údržbou strojů a zařízení .

- Nebezpečné odpady jsou tříděny podle druhu a dočasně ukládány v údržbářské dílně, v nepropustných nádobách. Po naplnění jsou předány oprávněné osobě na základě smlouvy o předání odpadů k dalšímu využití.

- Odpady jsou označeny druhem, číslem odpadu a výstražným symbolem.

- Směsný komunální odpad je ukládán do kontejnerů u budov. Kontejnery jsou ve vlastnictví firmy zajišťující svoz odpadů.

- V kancelářích se odpady PET lahví ukládají do pytlů, které jsou dále předávány firmě zajišťující svoz na základě smlouvy.

- Odstranění odpadů vzniklých při vykládce nebo nakládce zboží zajistí ten, kdo manipulaci prováděl.

- Nájemci, kteří nemají v nájemní smlouvě zajištěnu správu budov nebo úklid, předloží způsob nakládání s odpady.

- Veřejný přístav

Přístav Mělník má charakter Veřejného přístavu. Podmínky provozu stanoví „Provozní řád pro užívání přístavů v majetku společnosti České přístavy, a.s.“ Směrnice QMS a EMS č.1.

- Každé plavidlo, které v přístavu zakotví má možnost odložit směsný komunální odpad z plavidla.

- Každé plavidlo, které při registraci na Přístavní správě oznámí požadavek na odložení nebezpečného odpadu, bude vybaveno igelitovým pytlem na odpad a bude mu určeno místo uložení odpadu.

- Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

V areálu přístavu Mělník je nakládáno s chemickými látkami nebo přípravky především v souvislosti se správou, úklidem a údržbou budov. Dále jsou používány uvedené látka a přípravky při údržbě strojů .

##### Podrobnosti nakládání s odpady

##### a

##### nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

##### kontejnerové překladiště Pardubice

# Příloha č. 6

# ke

# Směrnici č. 18

# Ekologický řád

- Všeobecně

Kontejnerové překladiště je umístěno v areálu Pardubického průmyslového parku v Černé za Bory. České přístavy a.s. zde mají pronajatý pozemek pro provozování kontejnerového překladiště a kanceláře .

- Seznam odpadů

| Katalogové číslo | Název odpadu | Druh odpadu | Místo vzniku |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 01 12 | Upotřebené vosky a tuky | N | Údržba strojů |
| 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N | Údržba strojů |
| 14 06 03 | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N | Údržba strojů |
| 15 01 10 | Obaly obsahující nebezpečné látky nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | Údržba strojů |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | Údržba strojů |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | Administrativa |

- Nakládání s odpady

Činností kontejnerového překladiště společnosti České přístavy a.s. vznikají odpady související především s údržbou manipulační techniky a administrativní činností.

- Nebezpečné odpady jsou tříděny podle druhu a dočasně ukládány ve skladu materiálu, v nepropustných nádobách. Po naplnění jsou předány oprávněné osobě na základě smlouvy o předání odpadů k dalšímu využití.

- Odpady jsou označeny druhem, číslem odpadu a výstražným symbolem.

- Směsný komunální odpad je ukládán do kontejneru, který je v areálu umístěn.

- Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

Při provozu kontejnerového překladiště je nakládáno s chemickými látkami nebo přípravky především v souvislosti s údržbou manipulační techniky.

##### Podrobnosti nakládání s odpady

##### a

##### nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

##### vnitrozemská plavidla

(C-PORT, s.r.o.)

# Příloha č. 7

# ke

# Směrnici č. 18

# Ekologický řád

- Všeobecně

Každé plavidlo při provozu produkuje samostatně odpady. Všechny odpady musí být předávány na veřejných přístavech nebo na zařízeních k tomu určených

- Seznam odpadů

| Katalogové číslo | Název odpadu | Druh odpadu | Místo vzniku |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 01 12 | Upotřebené vosky a tuky | N | Údržba plavidla |
| 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N | Údržba plavidla |
| 13 04 01 | Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby | N | Údržba plavidla |
| 14 06 03 | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N | Údržba plavidla |
| 15 01 10 | Obaly obsahující nebezpečné látky nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | Údržba plavidla |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | Údržba plavidla |
| 16 06 01 | Olověné akumulátory | N | Údržba plavidla |
| 17 02 01 | Dřevo | O | Nákladní manipulace |
| 17 02 02 | Sklo | O | Nákladní manipulace |
| 17 02 03 | Plasty | O | Nákladní manipulace |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | Nákladní manipulace |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | Údržba plavidla |
| 20 01 39 | Plasty | O | Provoz plavidla |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | Provoz plavidla |

- Nakládání s odpady

Nebezpečné odpady vznikají při provozu nebo údržbě plavidla ostatní odpady vznikají při manipulaci s nákladem a pobytem posádky.

- Nebezpečné odpady jsou tříděny podle druhu a dočasně ukládány ve strojovně, v nepropustných nádobách.

- Odpady jsou předávány v přístavech nebo v plovoucích zařízeních k tomu určených

- Odpady jsou označeny druhem, číslem odpadu a výstražným symbolem.

- Směsný komunální odpad odkládán v přístavech.

- Odstranění odpadů vzniklých při vykládce nebo nakládce zboží zajistí ten, kdo manipulaci prováděl.

- Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

Na plavidlech je nakládáno s chemickými látkami nebo přípravky především v souvislosti s údržbou plavidla.

##### Podrobnosti nakládání s odpady

##### a

##### nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

##### T-PORT, spol. s r.o., přístav Ústí nad Labem

# Příloha č. 8

# ke

# Směrnici č. 18

# Ekologický řád

- Všeobecně

Přístavní areál je majetkem společnosti České přístavy, a.s.. Jde o oplocený soubor budov, skladů a pozemků na levém břehu Labe. Provoz přístavu zajišťuje firma T-PORT, spol. s r.o. V areálu je umístěna čerpací stanice PHM, kterou provozuje T-PORT, spol. s r.o. Dále se zde buduje servisní místo pro plavidla.

T-PORT, spol. S r.o. provozuje sklad hutního materiálu a sypkých hmot, manipulační techniku,  přístav a provádí správu budov. Ostatní budovy a plochy jsou pronajaty.

- Seznam odpadů

| Katalogové číslo | Název odpadu | Druh odpadu | Místo vzniku |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 01 12 | Upotřebené vosky a tuky | N | Údržba plavidla |
| 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N | Údržba plavidla |
| 13 04 01 | Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby | N | Údržba plavidla |
| 14 06 03 | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N | Údržba plavidla |
| 15 01 10 | Obaly obsahující nebezpečné látky nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | Údržba plavidla |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | Údržba plavidla |
| 16 06 01 | Olověné akumulátory | N | Údržba plavidla |
| 17 02 01 | Dřevo | O | Nákladní manipulace |
| 17 02 02 | Sklo | O | Nákladní manipulace |
| 17 02 03 | Plasty | O | Nákladní manipulace |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | Nákladní manipulace |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | Údržba plavidla |
| 20 01 39 | Plasty | O | Provoz plavidla |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | Provoz plavidla |

- Nakládání s odpady

Činností společnosti T-PORT, spol. s r.o. vznikají odpady související především se správou budov, údržbou strojů a zařízení pro manipulaci.

- Nebezpečné odpady jsou tříděny podle druhu a dočasně ukládány v dočasném skladu odpadů vedle údržbářské dílny, v nepropustných nádobách. Po naplnění jsou předány oprávněné osobě na základě smlouvy o předání odpadů k dalšímu využití.

- Odpady jsou označeny druhem, číslem odpadu a výstražným symbolem.

- Směsný komunální odpad je ukládán do kontejnerů u budov. Kontejnery jsou ve vlastnictví firmy zajišťující svoz odpadů.

- V kancelářích se odpady PET lahví ukládají do pytlů, které jsou dále předávány firmě zajišťující svoz na základě smlouvy.

- Odstranění odpadů vzniklých při vykládce nebo nakládce zboží zajistí ten, kdo manipulaci prováděl.

- Nájemci, kteří nemají v nájemní smlouvě zajištěnu správu budov nebo úklid, předloží způsob nakládání s odpady.

- Veřejný přístav

Přístav Ústí nad Labem má charakter Veřejného přístavu. Podmínky provozu stanoví „Provozní řád pro užívání přístavů v majetku společnosti České přístavy, a.s.“ Směrnice QMS a EMS č.1.

- Každé plavidlo, které v přístavu zakotví má možnost odložit směsný komunální odpad z plavidla.

- Každé plavidlo, které při registraci na Přístavní správě oznámí požadavek na odložení nebezpečného odpadu, bude vybaveno igelitovým pytlem na odpad a bude mu určeno místo uložení odpadu.

- Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

V areálu přístavu Ústí nad Labem je nakládáno s chemickými látkami nebo přípravky především v souvislosti se správou, úklidem a údržbou budov. Dále jsou používány uvedené látka a přípravky při údržbě strojů.

# Příloha č. 9

##### Výstražné symboly nebezpečných vlastností chemických látek a přípravků

E 	O 	F+

výbušný 	oxidující 	extrémně hořlavý

F	T+	T

vysoce hořlavý 	vysoce toxický 	toxický

Xn	Xi	C	N

zdraví škodlivý	dráždivý	žíravý				                               nebezpečný

pro

životní

prostředí

F – 02 – 1 / 2001

Listů: 2

ROZDĚLOVNÍK – list 1

Příslušnost dokumentu	Integrovaný systém QMS a EMS

Správce dokumentu	Geomedia, s.r.o.

Držitelé dokumentu:

| Č. | Funkce | Jméno |
| --- | --- | --- |
| 1 | sekretariát NGŘ | Centrum dokumentace |
| 2 | generální ředitel | Ing. M. Černý |
| 3 | náměstek GŘ | Kpt. Ing. J. Vodička |
| 4 | předst. ved. pro QMS a EMS | Ing. F. Vlach |
| 5 | ředitel obch. gesce a přístavu Mělník, jednatel spol. s r.o. T-PORT | Ing. J. Šnejdárek |
| 6 | asistentka ředitele, marketing | L. Petržílková |
| 7 | přístavní správa Mělník | V. Hendrichová |
| 8 | provoz Mělník | J. Hnídek |
| 9 | ved. odd. překl. logistiky a zahr. rej. Mělník | S. Tlustoš |
| 10 | ved. provozu, kont. terminálu a skladové logistiky Mělník | Ing. P. Němec |
| 11 | technické oddělení Mělník | R. Suchánek |
| 12 | ředitel přístavů Praha, Kolín, kontejner. term. Pardubice a provozu Holice | Ing. J. Hubař |
| 13 | vedoucí přístavů Holešovice a Libeň | Ing. J. Zákora |
| 14 | vedoucí přístavů Smíchov a Radotín | Ing. Z. Křepinský |
| 15 | vedoucí přístavu Kolín a kont. terminálu Pardubice | R. Štěpánek |
| 16 | zástupce vedoucího přístavu Ústí n. L. a Děčín (T-PORT) | Ing. J. Pardubský |

Listů: 2

ROZDĚLOVNÍK – list 2

Držitelé dokumentu:

| Č. | Funkce | Jméno |
| --- | --- | --- |
| 17 | ředitel vnitrostátního rejdařství jednatel s.r.o. C-PORT | Ing. J. Kafka |
| 18 | vedoucí lodního provozu vnitrostát. rejdařství | T. Graf |
| 19 | ved. dopr. a překl. provozu rejdařství | M. Ernée |
| 20 | ved. techn. odd. rejdařství | J. Šunka |
| 21 | ředitel finančního a person. úseku | D. Hrdličková |
| 22 | ved. odd. účetnictví a financování |  |
| 23 | ved. odd. fin. plánu a controllingu | Ing. J. Ratajová |
| 24 | ved. mzd. a pers. oddělení | H. Beková |
| 25 | obchodní manažer | Mgr. P. Klauda |