V Praze, 17. září 2008

Věc : Výzva k podání nabídky na dodávku lodních motorů.

Společnost České přístavy, a.s., v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., vyhlašuje výběrové řízení na dodávku lodních motorů.

Název a adresa zadavatele je v záhlaví dokumentu.

- Předmět výběrového řízení:

  - Motory pro tlačné remorkéry řady TR 400/500, náhrada lodních motorů L150 PV (1200 otáček) – výrobce ČKD Hořovice a převodovek  typ VSR 6 , výrobce ČKD Hronov

Motor

Počet motorů pro remorkér:	2 ks

Celkový výkon pro plavidlo:	cca 600 kW

Emise :	splňuje požadavky EU pro Rýn, předpis 97/68/EC Stage II

Ovládací napětí:	24 Vss

Popis:	čtyřtaktní, vznětový, přeplňovaný, chlazení primárního okruhu, chlazení sekundárního okruhu přídavným chladičem. Přístrojový panel na bloku motoru a v kormidelně. Vybavení měřícími přístroji.

Převodovka

Počet převodovek pro remorkér:	2 ks

Připojení:	přímo na setrvačník

Převodový poměr:	bude upřesněn po přepočtu, předpokládané výstupní otáčky soustrojí cca 450 ot/min.

Provoz:	možnost přenosu plného výkonu v obou směrech ukončení přírubou pro připojení spojky hřídele lodního šroubu montážně připojitelná k motoru

Elektronické ovládání motoru a převodovky

Kontroléry pro řazení chodu vpřed, vzad, ovládání otáček motoru, vzájemná komunikace, synchronizace otáček.

  - Pro tlačné remorkéry řady TR 610, náhrada lodních motorů L150 PV (1500 otáček) – výrobce ČKD Hořovice a převodovek typ VSR 32, výrobce ČKD Hronov

Motor

Počet motorů pro remorkér:	2 ks

Celkový výkon pro plavidlo:	cca 800 kW

Emise:	splňuje požadavky EU pro Rýn, předpis 97/68/EC Stage II

Ovládací napětí:	24 Vss

Popis:	čtyřtaktní, vznětový, přeplňovaný, chlazení primárního okruhu, chlazení sekundárního okruhu přídavným chladičem. Přístrojový panel na bloku motoru a v kormidelně. Vybavení měřícími přístroji.

Převodovka

Počet převodovek pro remorkér:	2 ks

Připojení:	přímo na setrvačník

Převodový poměr:	bude upřesněn po přepočtu, předpokládané výstupní otáčky soustrojí cca 500 ot/min.

Provoz:	možnost přenosu plného výkonu v obou směrech, ukončení přírubou pro připojení spojky hřídele lodního šroubu montážně připojitelná k motoru

Elektronické ovládání motoru a převodovky

Kontroléry pro řazení chodu vpřed, vzad, ovládání otáček motoru, vzájemná komunikace, synchronizace otáček.

Generátor

Počet pro plavidlo:	2 ks

Výkon:	cca 20 kW

Motor:	čtyřtaktní vznětový …

Výstupní frekvence:	50 Hz

Emise:	požadavky EU pro Rýn CCNR II

Ovládací napětí:	24 Vss

- Pravidla výběrového řízení:

  - Uchazeč o zakázku prokáže splnění základních profesních předpokladů a kvalifikační předpoklady dle požadavků této výzvy v rozsahu § 54 písm. a) a b) zákona č.137/2006 Sb. (živnostenský list a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán).

  - Uchazeč je povinen do své nabídky uvést, že se seznámil se zadávacím dokumentem a podmínkami výzvy, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení, nebo technické nejasnosti a že s podmínkami výzvy a se zadávacím dokumentem souhlasí a respektuje je.

  - Uchazeč předloží seznam společností, kterým již dodával lodní motory.

  - Termín dodávky motorů musí být nejpozději 25.11.2008

  - Nabídka musí obsahovat ceny s uvedením DPH v členění: dle bodu 1.1. ceny za 2 motory, za dvě převodovky a za elektronické ovládání, dále ceny dle bodu 1.2. za dva motory, za dvě převodovky, za dva generátory a elektronické ovládání. Potvrzení, že jsou ceny platné i pro rok 2009. Dále předpokládaný časový a cenový harmonogram následného servisu. Místa servisu, čas na odstranění závad, …

  - Nabídku musí podepsat osoba oprávněná k podávání nabídek.

  - Nabídka bude doručena nejpozději do 8.10.2008 do 15:00 hod. v zalepené obálce doporučeně poštou na adresu v záhlaví tohoto dokumentu, elektronicky emailem na adresu tlustos@czechports.cz , faxem na číslo + 420 315 643 401, nebo osobně v pracovní době mezi 8:00 hod. a 15:00 hod. na sekretariát Českých přístavů, a.s. sídlící na adrese v záhlaví tohoto dokumentu.

  - Komise zahájí hodnocení nabídek dne 3.10.2008.

  - Kriteria hodnocení:

    - Konečná cena dodávky	(65%)

    - Záruční lhůta, servisní podmínky	(35%)

  - Nebude-li nabídka splňovat uvedená pravidla, nebo bude-li neúplná, může zadavatel tuto nabídku z výběrového řízení vyloučit.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo

odmítnout všechny nabídky

změnit, případně kdykoliv zrušit tuto soutěž

nevracet podané nabídky

neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů

nehradit uchazečům náklady spojené s účastí v této soutěži

V případě Vašeho zájmu doručte prosím Vaši nabídku s cenou a dalšími požadovanými dokumenty dle uvedených pravidel výběrového řízení. Případné dotazy zodpoví p. Šunka, tel. 602 232 949.

V této etapě předpokládáme výměnu agregátů:	dle bodu 1.1. pro jedno plavidlo

dle bodu 1.2. pro tři plavidla